# CONTROLE INTEGRADO DE ATRIBUTOS

# Carla Schwengber ten Caten

Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção – UFRGS

Praça Argentina 9, sala 402 – 90040-020 - Porto Alegre - RS;  e-mail: maxxi@orion.ufrgs.br

# José Luis Duarte Ribeiro

Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção – UFRGS

Praça Argentina 9, sala 402 – 90040-020 - Porto Alegre - RS;  e-mail:  ribeiro@vortex.ufrgs.br

Abstract:

This paper presents and discusses an strategy for quality control and quality assurance in production lines where the number of attributes to be controlled are high.  The proposed strategy contemplates the use of a few powerful control charts and, thus, has a strong managerial appeal.  The control charts are supplemented with Pareto charts that guide the action towards continuous improvement.  A cost chart, an important tool for the evaluation of the poor quality costs, is also used.

Área: Qualidade - Controle Estatístico da Qualidade

Key words: Industrial Engineering, Quality, Statistical Quality Control

# 1. Introdução

As melhorias de qualidade nos processos produtivos têm levado a baixos percentuais de defeituosos ou número de defeitos.  Assim, fica difícil ou mesmo impossível o controle de atributos usando as cartas tradicionais.  As cartas tradicionais são orientadas para o monitoramento individual de determinado atributo.  Quando o número de defeitos é pequeno, é necessário amostras grandes (np > 5), que tendem a uma inspeção cem por cento (100%).

A alternativa é trabalhar com postos de controle distribuídos ao longo da linha de produção, sendo que em cada posto monitora-se cartas de controle que integram vários atributos.  Na medida em que essas cartas aglutinam vários tipos defeitos, elas recuperam força estatística e, dessa forma, permitem reduzir o tamanho da amostra.

O método que será detalhado a seguir combina uma carta de Média Ponderada de Defeitos por Unidade, com um gráfico de Pareto.  Será apresentada uma aplicação desse método em uma indústria de calçados.  Como será visto a seguir, o método auxilia tanto o gerente da linha de produção como os operadores em cada posto de trabalho.

# 2. Identificação dos Postos de Controle e  Atributos Críticos para a Qualidade

Uma linha de produção pode ser dividida em postos de controle, sendo que em cada posto devem ser monitorados os atributos críticos para a qualidade construídos até aquele posto de controle.

A divisão em postos de controle e a alocação dos atributos críticos a serem controlados em cada posto de controle podem ser realizadas, por exemplo, seguindo as etapas descritas abaixo:

## Etapa 1: Desdobramento da Qualidade

Nesta etapa recomenda-se o uso do QFD- Desdobramento da Função Qualidade, para dirigir a identificação dos postos de controle e a alocação dos atributos (características de qualidade) a serem controlados em cada posto.

Inicialmente, é feito o levantamento e a priorização da demanda de qualidade (voz do cliente) através de pesquisa de mercado (ver Fig. 1).  Em seguida, o produto é desdobrado em partes e listam-se as características específicas de cada parte.  Então, a demanda de qualidade é cruzada com as características das partes.  Isso é feito usando a Matriz da Qualidade, onde se anota a intensidade das relações existentes entre a demanda de qualidade e as características de qualidade (ver Fig. 2).  Após, chega-se à priorização das características de qualidade.

| Fig. 1: Desdobramento da Qualidade | Fig. 2: Exemplo de Desdobramento da Qualidade |
| --- | --- |

## Etapa 2: Desdobramento dos Processos

Em seguida, é feito o desdobramento dos processos da linha de produção, ou seja, lista-se todos os processos na ordem em que aparecem na linha de produção (ver Fig. 3).  Então, é possível cruzar as características de qualidade importantes com os processos da linha de produção.  Isso é feito usando a Matriz de Processos, onde se anota a intensidade das relações existentes entre as características de qualidade e os processos (ver Fig. 4).  Isso permite identificar em quais processos essas características são construídas.

| Fig. 3: Desdobramento dos Processos | Fig. 4: Exemplo do Desdobramento dos Processos |
| --- | --- |

## Etapa 3: Direcionamento das Ações

Uma vez identificados os processos críticos, eles devem ser analisados individualmente.  Questiona-se quais as ações pertinentes para a melhoria de cada um desses processos.  Muitas vezes, a ação indicada será o controle de processo (CEP).  Mas também podem ser indicadas outras ações, específicas para certos cenários (ver exemplos  nas Fig. 5 e 6).

| Fig. 5: Ações possíveis para os processos críticos | Fig. 6: Exemplo da Matriz de Ações Possíveis |
| --- | --- |

## Etapa 4: Identificação dos postos e atributos a serem monitorados em cada posto

Conhecendo-se as características críticas e onde elas são construídas, ou seja, sua posição na linha de produção, fica fácil definir:

- A localização dos postos de controle (ver Fig. 7);

- Os atributos a serem monitorados em cada posto (ver exemplo, na Fig. 8).

| Fig. 7: Localização dos postos de controle | Fig. 8: Exemplo Lista de Defeitos para o Posto 1 |
| --- | --- |

# 3. Carta da Média Ponderada de Defeitos por Unidade

A estratégia adotada realiza um monitoramento integrado, usando-se uma única carta em cada posto de controle: a carta de Média Ponderada de Defeitos por Unidade.  Essa carta aglutina todos os defeitos que podem ser construídos inadvertidamente em um posto de controle.

Trata-se de uma Média Ponderada, pois é atribuído um peso a cada defeito, considerando-se os resultados obtidos na Matriz da Qualidade.  Ou seja, a ponderação é feita a partir da voz do cliente, garantindo uma orientação correta para as atividades de controle da qualidade.  Além da importância do defeito, que leva em conta a voz do cliente, a ponderação também pode incorporar os custos de correção e retrabalho associados a cada defeito.

Inicialmente calcula-se para cada amostra a média ponderada de defeitos por unidade:

onde:

uj: média ponderada de defeitos por unidade

SPj: soma ponderada de defeitos

n: tamanho da amostra

defeitosj,i: no de vezes que o defeito i apareceu na amostra

pesoi: importância relativa do defeito i  da matriz da qualidade

médias dos pesos: média dos pesos atribuídos aos defeitos i

Os limites de controle são calculados usando o formulário tradicional, ou seja:

;

Fig. 9: Exemplo da Carta da Média Ponderada de Defeitos por Unidade do Posto 1

# 4. Gráfico de Pareto da Soma Acumulada de Defeitos por Posto

Simultaneamente ao monitoramento do número médio de defeitos por unidade, os defeitos de vários tipos que aparecem, vão sendo acumulados.  Assim, também existe o registro de uma soma acumulada por tipo de defeito.  Essa Soma Acumulada pode ser analisada por um gráfico de Pareto (ver Fig. 10).  Sempre que aparece uma sinal fora do controle, ou seja, uma média ponderada de defeitos por unidade muito alta, o gráfico de Pareto é consultado.

| Descrição do defeito | Ac. | x Critic. | x Custo | Crit. x Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Debrum com riscos abertos | 11 | 14 | 55 | 69 |  |
| Gáspea cortada da barriga | 11 | 14 | 55 | 69 |  |
| Gáspea cortada sentido errado | 11 | 14 | 55 | 69 |  |
| Gáspea com carrapatos | 30 | 23 | 90 | 68 |  |
| Traseiro com riscos fechado | 30 | 30 | 60 | 60 |  |
| Laterias cortadas sentido errado | 19 | 19 | 57 | 57 |  |
| Peças na espessura errada | 24 | 24 | 48 | 48 |  |
| Traseiro com a espessura errada | 28 | 21 | 28 | 21 |  |
| Lateral com riscos fechados | 2 | 2 | 4 | 4 |  |

Fig. 10: Exemplo do Gráfico de Pareto da Soma Ponderada de Defeitos Acumulada para o Posto 1

O gráfico de Pareto revela quais os defeitos que estão contribuindo com maior força para o sinal fora de controle.  Assim, o operador do posto em questão pode dirigir seus esforços na direção certa, atacando inicialmente os problemas principais.

# 5. Carta Global da Média Ponderada de Defeitos por Unidade

Da mesma forma que é feito para cada posto de controle, também é monitorada a média ponderada de defeitos em toda a linha de produção, conforme aparece na Fig. 11.

Fig. 11: Exemplo da Carta Global da Média Ponderada de Defeitos por Unidade

Isso permite ao gerente da linha ter uma visão geral dos vários postos de controle.  Ele enxerga o desempenho da linha, conforme avaliado em cada posto de controle.  E as suas ações são guiadas pela Média Ponderada de Defeitos por Unidade.  Enquanto não houver um sinal fora do controle, a prioridade é a produção.

# 6. Gráfico de Pareto da Soma Ponderada de Defeitos Global

Por outro lado, quando aparece o sinal fora de controle, o gerente atua no local certo, pois tem acesso ao Gráfico de Pareto da soma ponderada de defeitos acumulada em toda a linha de produção.

Mesmo quando não há pontos fora do controle, semanalmente ou mensalmente, o gerente pode analisar o Gráfico de Pareto e identificar os pontos de melhoria.  Nesse caso, ele pode fornecer subsídios aos grupos de melhoria da qualidade, que por sua vez podem disparar ações que tenham impacto sobre as causas comuns de variabilidade.  O resultado é a melhoria contínua do processo e um produto mais consistente e competitivo.

| Descrição do defeito | Posto | Ac. | x Crit | x Cust | x Crit. x Cust |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forro da tira da fivela torto | 4 | 294 | 331 | 1176 | 1323 |  |
| Atacador c/ cor fora do padrão | 5 | 88 | 99 | 352 | 396 |  |
| Ilhós salientes para o interior | 4 | 151 | 127 | 453 | 382 |  |
| Forro avesso manchado | 6 | 70 | 79 | 280 | 315 |  |
| Chanfr desq c/ largura errada | 2 | 33 | 46 | 165 | 232 |  |
| Asperação muito larga | 6 | 49 | 55 | 196 | 221 |  |
| Costura debrum falhando ponto | 4 | 34 | 48 | 136 | 191 |  |
| Costura puchando a linha | 4 | 55 | 62 | 165 | 186 |  |
| Altura do traseiro desparelho | 6 | 69 | 58 | 207 | 175 |  |
| Cambre torto ou rasgado | 2 | 31 | 44 | 124 | 174 |  |
| Pregos salientes dentro sapato | 6 | 27 | 38 | 108 | 152 |  |
| Costura do fitilho fora da borda | 4 | 70 | 59 | 140 | 118 |  |
| Tiras da fivela c/ virado largo | 4 | 26 | 29 | 104 | 117 |  |
| Sola c/ tonal dif da amostra | 5 | 49 | 55 | 98 | 110 |  |
| Brilho cabedal dif da amostra | 7 | 42 | 35 | 126 | 106 |  |
| Costura da tira da fivela torta | 4 | 30 | 34 | 90 | 101 |  |
| Costura bico descentralizados | 6 | 14 | 20 | 70 | 98 |  |
| Palm inter dobrada calcanheira | 7 | 41 | 46 | 82 | 92 |  |
| Chanf virado c/ largura errada | 2 | 15 | 17 | 75 | 84 |  |
| Chanfrado friso fora do padrão | 2 | 25 | 28 | 75 | 84 |  |
| Prepar do traseiro fora pontos | 3 | 18 | 20 | 72 | 81 |  |
| Gáspea cortada no sentido erra. | 1 | 11 | 15 | 55 | 77 |  |
| Gáspea cortada da barriga | 1 | 11 | 15 | 55 | 77 |  |
| Debrum com riscos abertos | 1 | 11 | 15 | 55 | 77 |  |
| Gáspea com carrapatos | 1 | 30 | 25 | 90 | 76 |  |
| Chanf virado c/ espess errada | 2 | 12 | 14 | 60 | 68 |  |
| Tamanho errado da sola | 5 | 16 | 23 | 48 | 68 |  |
| : |  |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |

Fig. 12: Gráfico de Pareto da Soma Ponderada de Defeitos Acumulada Global

# 7. Carta de Custos da Má Qualidade

A Carta de Custos reflete os custos da má qualidade observados para cada posto ou para a Linha de Produção Global.  O valor plotado é o custo médio da má qualidade por par.  Ele é calculado levando em conta a freqüência dos defeitos observados e o custo desses defeitos.

Os custos dos defeitos podem ser estabelecidos da seguinte forma:

- Se é um defeito que pode ser corrigido, foi levantado o custo do retrabalho

- Se é um defeito que não pode ser corrigido, foram levantadas as perdas de mão de obra, material e energia

Fig. 13: Exemplo da Carta de Custos da Má Qualidade

Durante o período considerado acima (por exemplo, 20 amostras = 1 semana) o custo médio da má qualidade foi de  U$ 0,41 por par.  Os custos totais da má qualidade podem ser obtidos multiplicando-se o custo médio da má qualidade por par, para um certo período, pelo respectivo volume de produção no período.

Por exemplo, se em uma determinada linha de produção, ao longo de uma semana, o custo médio da má qualidade foi de  U$ 0,41 por par, e o volume produzido foi de 5.500 pares, o custo total da má qualidade no período foi de 5.500 x 0,41 =U$ 2.255,00.

A Carta de Custos pode ser suavizada utilizando-se a carta de Médias Móveis, possibilitando uma melhor avaliação da tendência geral dos custos da má qualidade, que podem estar estabilizados, crescendo ou diminuindo.

Fig. 14:  Exemplo da Carta de Custos da Má Qualidade Suavizada

# 8. Conclusões

O método apresentado utiliza o monitoramento integrado de vários atributos, permitindo realizar o controle da qualidade ao longo da linha de produção de uma forma mais eficiente.

A carta de Média Ponderada de Defeitos por Unidade permite aglutinar vários defeitos, com seus respectivos pesos, em um única carta de controle, que é usada no monitoramento de um determinado posto de controle.  Essa carta possui força estatística e permite reduzir substancialmente o tamanho da amostra a ser coletada.

Quando em uma amostra a Média Ponderada de Defeitos por Unidade sai fora dos limites de controle, o gráfico de Pareto da Soma Ponderada dos defeitos acumulados por Posto permite identificar qual o defeito que está contribuindo mais fortemente para elevar essa Média no posto em questão.

Dessa forma é possível disparar as ações de melhoria no tempo certo (apenas quando aparece um sinal estatístico) e no local certo (atuando nas causas que originam o tipo de defeito mais freqüente).

O gerente da linha monitora uma carta Global de Média Ponderada de Defeitos por Unidade, que incorpora os resultados dos diversos postos ao longo da Linha de Produção.  Quando uma amostra sai fora dos limites de controle, o gerente consulta o gráfico de Pareto da  Soma Ponderada Acumulada Global.  Esse gráfico permite identificar quais os defeitos mais críticos, considerando a freqüência de ocorrência, a gravidade e o custo associado a cada defeito.

Independente de uma amostra sair fora dos limites de controle, a qualquer momento, o gráfico de Pareto pode ser consultado para disparar ações dos Grupos de Melhoria a fim de atuarem inclusive nas causas comuns de variabilidade.

Uma vez conhecida a freqüência de cada tipo de defeito e o custo de refugo e retrabalho que esse defeito gera, é possível estimar o custo médio da má qualidade por unidade para um certo período.  Conhecendo-se o volume de produção no período, é possível estimar o custo total da má qualidade para o período em questão.

Com a disponibilidade das informações contidas nas cartas e nos gráficos, o que foi obtido através de um software desenvolvido para o controle integrado, fica fácil tomar decisões a respeito de quando e onde agir no processo, permitindo priorizar as ações de correção e melhoria.  Assim, os recursos são alocados de forma mais eficiente.

# Bibliografia

- Montgomery, D.C. (1985), Introduction to Statistical Quality Control. John Wiley and Sons, New York.

- Ribeiro & Caten (1997), Controle Estatístico do Processo - Notas de aula - Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção, Escola de Engenharia –UFRGS

- Ribeiro & Echeveste (1996), Desdobramento da Qualidade em uma Empresa de Calçados - Relatório Técnico 03/96 - Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção, Escola de Engenharia –UFRGS

- Ribeiro & Caten (1996), Desdobramento dos Processos em uma Empresa de Calçados - Relatório Técnico 04/96 - Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção, Escola de Engenharia –UFRGS

- Ribeiro & Caten (1996), Implantação do Controle Estatístico do Processo em uma Empresa de Calçados - Relatório Técnico 05/96 - Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção, Escola de Engenharia –UFRGS