RACIONALIZAÇÃO DE CANTEIROS ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

Alexsandra R. Meira Msc

Professora da ETFPB/ Doutoranda do PPGEP-UFSC

meira@eps.ufsc.br

Lisiane I. Librelotto

Mestranda do PPGEP-UFSC

lisiane@eps.ufsc.br

Patrícia L. Santos

Mestranda do PPGEP-UFSC

plsantos@eps.ufsc.br

Luiz Fernando M. Heineck Ph.D

Professor Titular do PPGEP-UFSC

# ABSTRACT

This work presents a list of technological innovations that were observed in seven building sites in the city of Florianópolis, in the south of Brazil. They were of a simple nature, with small capital investments, dealing with the areas of human welfare on site, site layout and material’s handling, in a total of 131 items. It was seen that not more than 50% of the items were introduced even in the most developed building company. Surprisingly the greater part of modifications was introduced in the area of human welfare. The different building sites are compared in terms of their ranking, as far as the number of technological innovations that were introduced is concerned.

Área: Gerência da Produção

Key-words: innovations, construction, productivity.

1. INTRODUÇÃO

A busca pela qualidade na construção não é novidade nos dias de hoje, ainda mais quando se trata que um setor altamente competitivo. Alternativas têm sido almejadas no sentido de reduzir ao máximo os custos, sem no entanto esquecer a qualidade dos serviços/produtos gerados. Para tanto, as empreses têm buscado aprimorar seus processos produtivos e incrementar suas estratégias de produção.

Todas as mudanças ocorridas nesse sentido têm sido bastante significativas para o setor da construção civil, objetivando cada vez mais responder às exigências do novo contexto.

Seguindo esse enfoque, o presente trabalho é desenvolvido visando essencialmente identificar nos canteiros de obra as melhorias que as empresas da construção civil têm adotado, em termos de organização de canteiros, mão-de-obra, movimentação de materiais e deslocamentos internos.

2. METODOLOGIA DA PESQUISA

Este artigo é fruto de um trabalho mais abrangente, desenvolvido na cidade de Florianópolis, que contou com a formulação e posterior aplicação de um check list, baseado em pesquisas realizadas por HEINECK (1991) e SAURIN (1997). A lista é composta por seis partes distintas: apoio e dignificação da mão-de-obra, organização do canteiro, movimentação de materiais e deslocamentos internos, ferramentas, máquinas e técnicas especiais, segurança do trabalho e comunicações internas. Contudo, no presente estudo serão abordadas apenas questões referentes as três primeiras partes. Ressalta-se também que as demais serão apresentadas em trabalho de caráter complementar a este.

O universo da pesquisa compreendeu empresas da construção civil que estavam construindo edificações com finalidade residencial, em fases já avançadas, podendo compreender estrutura, alvenaria de vedação e/ou revestimento. Ao optar por esse perfil básico, buscou-se uniformizar a amostra. Além disso, ressalta-se que na fase inicial da obra a identificação de inovações fica comprometida, visto que, muitas vezes, as instalações provisórias ainda não estão totalmente implantadas, o canteiro carece de ajustes e a mão-de-obra como um todo ainda não está adaptada a realidade da obra.

Trabalhou-se com seis empresas do sub-setor de edificações, compreendendo um total de sete obras visitadas, nas quais havia uma faixa de operários variando entre 8 e 31, a área projetada restringia-se a um intervalo de 4900 a 8650 m2 e o número de pavimentos existentes não excedeu a quatorze.

Simultaneamente ao preenchimento da lista de verificações, procedeu-se a documentação das inovações na forma de fotografias e, posteriormente, objetivando a complementação de possíveis itens não mencionados na lista, foram realizadas entrevistas com os respectivos responsáveis pelas obras em questão.

3. RESULTADOS OBTIDOS

O estudo realizado nas obras está estruturado em três itens, como se segue.

3.1. Apoio e dignificação da mão-de-obra

Trata-se de modificações introduzidas no canteiro que buscam valorizar, motivar o trabalhador, incentivá-lo e proporcionar um ambiente agradável e muito mais saudável, no sentido de limpeza, organização, treinamento, bem-estar físico e psicológico. Os aspectos referentes a esse assunto encontram-se presentes na tabela 1, onde especifica-se a percentagem de obras que implantaram ou não cada um dos itens.

| ITENS OBSERVADOS | Sim % | Não % |
| --- | --- | --- |
| 1. Sala de aula no canteiro | - | 100 |
| 2. Sala para palestras, vídeos, manifestações artísticas, jogos | - | 100 |
| 3. Consultório médio e dentário | 15 | 85 |
| 4. Plano de saúde | 29 | 71 |
| 5. Café da manhã | 85 | 15 |
| 6. Refeições | 100 | - |
| 7. Refeitório limpo e organizado | 57 | 43 |
| 8. Refeitório com mesas individuais e assentos para os usuários | - | 100 |
| 9. Refeitório com piso de concreto cimentado ou equivalente | 85 | 15 |
| 10. Aquecedor de marmita ou fogão | 100 | - |
| 11. Refrigerador | 100 | - |
| 12. Depósito com tampa para detritos | 100 | - |
| 13. Lavatório próximo ao refeitório ou no seu interior | 29 | 71 |
| 14. Água potável protegida do calor ou gelada | 71 | 29 |
| 15. Chuveiro elétrico no banheiro | 100 | - |
| 16. Banheiros limpos | 85 | 15 |
| 17. Banheiros com piso de concreto cimentado ou equivalente | 100 | - |
| 18. Banheiros volantes nos andares | - | 100 |
| 19. Papel higiênico e cesto para lixo nos banheiros | 85 | 15 |
| 20. Vestiário com bancos e/ou cabinas | 85 | 15 |
| 21. Engenheiro residente | 43 | 57 |
| 22. Armários individuais | 29 | 71 |
| 23. Uniforme | - | 100 |
| 24. Crachá | - | 100 |
| 25. Manual de recepção do operário no canteiro | - | 100 |
| 26. Noções de educação, cidadania e civilidade | - | 100 |
| 27. Interação entre operários das diversas obras da empresa | 15 | 85 |
| 28. Visita a obras de outras empresas | - | 100 |
| 29. Polivalência dos operários | 57 | 43 |
| 30. Eliminação da hora extra | 29 | 71 |
| 31. Trabalho em grupos | 85 | 15 |
| 32. Pagamento por tarefa grupal | - | 100 |
| 33. Aumento de salário base | 29 | 71 |
| 34. Premiação por tarefas e cumprimento de etapas | 57 | 43 |
| 35. Treinamento da mão de obra interno e externo | - | 100 |
| 36. Formação de instrutores junto aos mestres | - | 100 |
| 37. Especialização dos serventes para cumprir tarefas profissionais | - | 100 |
| 38. Utilização de técnicos em edificações ao invés de mestres | 43 | 57 |
| 39. Cesta básica para operário | 29 | 71 |
| 40. Transporte dos operários | 57 | 43 |
| 41. Plano de carreira | 43 | 57 |
| 42. Medalhas por distinção | - | 100 |
| 43. Cartazes valorizando operários | - | 100 |

Tabela 1. Itens referentes a apoio de dignificação da mão-de-obra.

A aplicação de formas de apoio e dignificação da mão-de-obra na construção civil ainda é incipiente no Brasil, e o caso de Florianópolis não foge à regra. O aspecto físico de apoio aos operários carece de uma melhor estrutura. Além disso, notou-se pouca preocupação dos empresários com a mão-de-obra, em termos de valorização, formação e incentivos financeiros.

Como um fator inibidor de melhorias, relatado pelas próprias empresas, cita-se a utilização de mão-de-obra por empreitada. Todas as empresas pesquisadas, sem exceção, contratam empreiteiros que fornecem a mão-de-obra. Isto faz com que maiores esforços para motivação da mão-de-obra não sejam realizados. Além disso, o treinamento fica prejudicado.

Para exemplificar, utiliza-se o relato de uma das empresas que comprou máquina de abrir rasgos nas paredes. A máquina não é utilizada pois os operários a consideram inconveniente para o serviço. A empresa não optou por investir em treinamento devido a mão-de-obra não ser própria.

Outra questão interessante levantada pelo engenheiro da obra 5 ocorreu ao se tomar a decisão de colocar fórmica nas mesas dos refeitórios. A princípio o setor administrativo considerou a idéia onerosa. Hoje eles verificam que, embora o  custo inicial seja um pouco maior, o uso de fórmica ao invés de plástico, evita o constante trabalho de reposição, pois o plástico se danifica facilmente, facilita a limpeza e melhora as condições de higiene do local.

Na pesquisa realizada, de um total de 43 itens, as obras 4 e 6 foram as que mais se sobressaíram, embora se tenha constatado que em nenhuma delas encontrou-se mais que 50% desses itens, como pode ser observado na figura 1.

Figura 1: Melhorias encontradas no item apoio e dignificação da mão-de-obra.

3.2. Organização do canteiro

Refere-se a disposição e limpeza do canteiro, racionalização, programação e controle dos processos. Mostra inovações no layout de obras, procurando facilitar a circulação de pessoas e materiais. Também são listadas mudanças de visual, com as quais procura-se dar um clima mais simpático a suas instalações através de cores, pinturas, decorações, importante para quem trabalha e impressionante para quem visita.

Os aspectos observados nas obras constam na tabela 2, apresentada a seguir.

| ITENS OBSERVADOS | Sim % | Não % |
| --- | --- | --- |
| 1. Uso de canteiro de obra alugado nas proximidades da obra | 15 | 85 |
| 2. Sinalização promocional de marketing | - | 100 |
| 3. Tapumes com pintura decorativa e/ou logomarca da empresa | 57 | 43 |
| 4. Tapumes e/ou portões transparentes com vidro ou tela | 15 | 85 |
| 5. Portão exclusivo – entrada de pedestres | 100 | - |
| 6. Campainha no portão de entrada de pedestres | - | 100 |
| 7. Portão com roldanas, apropriado para entrada de caminhões | 15 | 85 |
| 8. Caminho calçado e coberto ou túnel, do portão até a edificação. | - | 100 |
| 9. Sinalização dos locais de apoio | - | 100 |
| 10. Delimitação dos acessos para visitantes | - | 100 |
| 11. Delimitação dos fluxos dos operários | - | 100 |
| 12. Sala para clientes e visitas | 43 | 57 |
| 13. Capacetes para visitantes | 71 | 29 |
| 14. Apto modelo | - | 100 |
| 15. Maquete | - | 100 |
| 16. Utilização da visualização do projeto em multimídia pelo cliente | - | 100 |
| 17. Organização de salas e escritórios | 100 | - |
| 18. Localização adequada de barracos | 85 | 15 |
| 19. Utilização de instalações provisórias móveis (containers) | - | 100 |
| 20. Aproveitamento de construções já existentes para instalações da obra | 43 | 57 |
| 21. Barraco de obra confortável, em pré-fabricados ou alvenaria, com piso cimentado | 43 | 57 |
| 22. Ar condicionado escritório do Eng. Residente | - | 100 |
| 23. Ventilador e/ou aquecedor na sala do mestre | 15 | 85 |
| 24. Documentação técnica em local visível | 43 | 57 |
| 25. Projetos e especificações em tamanho A4 | - | 100 |
| 26. Projeto de formas | 71 | 29 |
| 27. Orçamento, programação e controles levados para obra | 71 | 29 |
| 28. Programação semanal dos serviços | 57 | 43 |
| 29. Controle de materiais por orçamento operacional | - | 100 |
| 30. Controle de custos | 43 | 57 |
| 31. Utilização de PERT-CPM | 15 | 85 |
| 32. Utilização da técnica da Linha de Balanço | - | 100 |
| 33. Instrumentos de controle de qualidade visíveis e acessíveis | 15 | 85 |
| 34. Padronização e manuais de implantação de canteiro | 57 | 43 |
| 35. Canteiro limpo, sem caliça e sobras de madeira | 43 | 57 |
| 36. Reaproveitamento de madeira e/ou aço | 43 | 57 |
| 37. Lixo separado por natureza dos materiais | - | 100 |
| 38. Separação de sobras por serviço, por empregado, por dia | - | 100 |
| 39. Caixas para desperdícios nos andares e/ou depósito central | - | 100 |
| 40. Equipamento de limpeza disponível e visível | 71 | 29 |
| 41. Box para agregados com piso de concreto e drenagem | 15 | 85 |
| 42. Uso de Kanban para controle de massadas | - | 100 |
| 43. Estrado sob o estoque de cimento | 57 | 43 |
| 44. Central de concreto | - | 100 |
| 45. Central de aço protegida e organizada | - | 100 |
| 46. Central de formas | - | 100 |
| 47. Central para pré-fabricação de componentes pré-moldados, esquadrias, hidráulicos e pintura | - | 100 |
| 48. Acesso aos materiais por todos os lados | 71 | 29 |
| 49. Prumadas de suprimento elétrico provisório | 71 | 29 |
| 50. Prumadas de suprimento hidráulico provisório | 71 | 29 |
| 51. Rede de suprimento elétrico definido | - | 100 |
| 52. Rede de suprimento hidráulico definido | - | 100 |
| 53. Caixas de distribuição de energia volantes em cada andar | - | 100 |
| 54. Identificação dos andares da obra | 85 | 15 |
| 55. Diagramação de paredes envolvendo a posição de tijolos, portas e inst. Elétricas | - | 100 |
| 56. Identificação das quantidades exatas de material em cada local, marcação destas quantidades em plantas e placas nos locais | 43 | 57 |
| 57. Identificação do tipo de acabamento em cada peça | - | 100 |
| 58. Identificação da altura do piso pronto | - | 100 |
| 59. Contrapiso zero e emboço de teto zero | 29 | 71 |
| 60. Execução prévia do contrapiso e forro anterior à alvenaria | - | 100 |
| 61. Almoxarifado | 100 | - |
| 62. Quadro de localização dos itens armazenados no canteiro | - | 100 |
| 63. Quadro de endereços e telefones dos fornecedores | 15 | 85 |
| 64. Controle de qualidade de recebimento de materiais e componentes | - | 100 |
| 65. Estocagem do tipo PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai) | 15 | 85 |
| 66. Controle de níveis de estoque | 85 | 15 |
| 67. Materiais nas caixas originais | 15 | 85 |
| 68. Etiquetas com nome de materiais e equipamentos | 29 | 51 |
| 69. Silos para materiais perecíveis | - | 100 |
| 70. Execução do manual do usuário a partir de como a obra foi realmente executada | 15 | 85 |
| 71. Manual do usuário em vídeo | 15 | 85 |
| 72. Uso de documentação para controle de qualidade de execução e recebimento de serviços | 43 | 57 |
| 73. Equipes de manutenção para percorrer as obras já concluídas | 15 | 85 |

Tabela 2. Itens referentes a organização do canteiro.

As melhorias relativas à organização do canteiro não têm sido muitas. Entretanto já se tem constatado algumas iniciativas, como a utilização do método 5’S, mesmo que de forma desordenada.

No tocante a organização do canteiro a participação das obras ficou restrita a um intervalo de 21 a 33% deste total (ver figura 2), sendo comuns a todas as obras apenas: almoxarifado, organização de salas e escritórios e portão exclusivo para entrada de pedestres.

Figura 2: Melhorias encontradas no item Organização do Canteiro

3.3. Movimentação de materiais e deslocamentos internos

Aborda questões sobre estocagem, recebimento e transporte de materiais. Investiga novos procedimentos que facilitam o transporte de materiais, tornando a obra mais organizada e limpa, além de favorecer a segurança do trabalho, evitando assim acidentes tão corriqueiros em obras de edificações. A racionalização nesta área torna-se importante devido ao fato de discussões mais recentes classificarem transporte como uma atividade que não agrega valor ao produto final.

Todas as informações coletadas no que tange a movimentação de materiais e deslocamentos internos encontram-se na tabela 3 abaixo.

| ITENS OBSERVADOS | Sim % | Não % |
| --- | --- | --- |
| 1. Compactação do canteiro | - | 100 |
| 2. Área de recebimento de materiais com piso firme | 57 | 43 |
| 3. Execução de contrapiso antes das alvenarias para o trânsito de carrinhos | 29 | 71 |
| 4. Delimitação dos fluxos dos transportadores | - | 100 |
| 5. Proteção dos carrinhos de circulação de material | - | 100 |
| 6. Escada de obra projetada segundo Blondel | 43 | 57 |
| 7. Rampas com inclinação menor que 10% | 43 | 57 |
| 8. Rampa com travas para ajudar a freiar o carrinho | 15 | 85 |
| 9. Utilização da gravidade para transporte de agregados | 15 | 85 |
| 10. Tubo de descarga de lixo desmontável | 29 | 71 |
| 11. Transporte de materiais em pequenos containers | - | 100 |
| 12. Gaiola para transporte de tijolos pela grua | - | 100 |
| 13. Guincho de coluna adaptado em torres metálicas para o transporte de materiais em pequenas quantidades | 57 | 43 |
| 14. Mão francesa projetada para fora da obra para recebimentos pela grua | 15 | 85 |
| 15. Uso de dumper em obras espalhadas. | - | 100 |

Tabela 3. Itens referentes a movimentação de materiais e deslocamentos internos.

Com relação ao perfil de cada obra em particular, o resultado final das melhorias sob esse enfoque está representado na figura 3.

Figura 3: Melhorias encontradas no item Mov. de Materiais e Deslocamentos Internos

Dos 15 itens listados, encontrou-se um máximo de 4 (27%) nas obras 2 e 5 e mesmo assim, nenhum deles foi encontrado simultaneamente nas obras visitadas. No entanto, a delimitação dos fluxos dos transportes, a proteção dos caminhos de circulação de materiais, o transporte de materiais em pequenos containers e o uso de dumper foram quesitos não encontrados em todas as obras.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se que nos canteiros de obras de Florianópolis, já é possível encontrar modificações no processo produtivo e na sua organização, embora ainda incipientes.

Analisando cada obra globalmente, ou seja, visualizando individualmente os canteiros em termos da média de inovações empregadas, do total das 131 presentes nas tabelas 1, 2 e 3, obteve-se o seguinte perfil, como mostra a figura 4.

Figura 4. Média global de melhorias para cada obra.

Constata-se que as obras apresentam um patamar muito reduzido de inovações, variando em torno de 30%, com exceção da obra 7, que se mostra aquém das demais, tanto nesta avaliação global como em termos de cada avaliação específica. A empresa responsável por tal obra deve repensar suas estratégias e seus paradigmas, objetivando sobreviver num mercado altamente competitivo, onde as empresas buscam cada vez mais mecanismos que possam impulsioná-las a frente de suas concorrentes.

A obra 1, apresentou seu maior índice de melhorias na área de apoio e dignificação da mão-de-obra (40%), embora ainda seja considerado insuficiente. Nas obras 3, 4, 5 e 6 as inovações mais presentes também foram na área de apoio e dignificação da mão-de-obra  (42%, 47%, 47% e 37% respectivamente), o que denota maior preocupação das obras com questões envolvendo os operários, na tentativa de motiva-los e qualifica-los. Com maior média total de inovações em canteiro está a obra 2, com 32,3%, embora não muito distante das médias das demais.

No geral, as empresas analisadas ainda encontram-se em evolução e ensaiam os primeiros passos rumo a qualidade e a custos menores.

Cada vez mais, um número crescente de empresas iniciam programas de melhorias, e as razões estão fundamentadas na preocupação em mostrar que a construção civil não deve ser sempre do jeito que foi, pois existem modificações para todas as etapas do processo, do projeto da alvenaria à movimentação dos materiais, do orçamento ao controle da execução, da organização do posto de trabalho ao layout da obra.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HEINECK, L. F.. Evolução de Preços nas Edificações com Índices Deflacionados. In: IX ENEGEP - Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 1989, Porto Alegre, RS. p.90 - 109.

HEINECK, L. F. et. alii. A Racionalização da Execução de Alvenarias do Tipo Convencional e Estrutural através de Inovações Tecnológicas Simples. 5th Internacional Seminar on Structural Masonry for Developing Countries, 1994. p.584-593

HEINECK, L. F.. Estratégias de Produção na Construção de Edifícios. Universidade Federal de Santa Catarina. Material didático disciplina Aplicações da Engenharia de Produção na Construção Civil, Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas, 1997.

LOPES, Alberto José et al. A Contribuição da Construção Civil na Crise Social. O empreiteiro.  São Paulo, n.320, p.9, mar 1995.

SAURIN, Tarcisio Abreu. Método para Diagnóstico e Diretrizes para Planejamento de Canteiros de Obra de Edificações. Porto Alegre, UFRGS, 1997. Dissertação de mestrado.

SCARDOELLI, Maria Salerno et al. Melhorias de Qualidade e produtividade: iniciativas das empresas de construção civil. Porto Alegre: Programa da Qualidade e Produtividade da Construção Civil no Rio Grande do Sul, 1994. 288p.